## Slide 1
有限状態機械 (Finite State Machine)
ムーア型 vs ミーリー型
項目
ムーア型
ミーリー型
出力の依存
状態のみ
状態 + 入力
出力タイミング
状態遷移後
入力と同時
状態数
やや多い
やや少ない
用途
シンプルな制御
応答速度重視
信号機 FSM（ムーア型）
現在の状態
次の状態（N秒後）
出力（ライト）
赤 (RED)
青 (GREEN)
停止
青 (GREEN)
黄 (YELLOW)
進め
黄 (YELLOW)
赤 (RED)
注意