## Slide 1
5段パイプライン処理
5段パイプライン（4命令の同時実行）
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
Cycle 6
Cycle 7
Cycle 8
命令 I1
IF
ID
EX
MEM
WB
命令 I2
IF
ID
EX
MEM
WB
命令 I3
IF
ID
EX
MEM
WB
命令 I4
IF
ID
EX
MEM
WB
ステージ説明
IF
命令フェッチ
ID
命令デコード
EX
演算実行
MEM
メモリアクセス
WB
ライトバック
ハザードと対策
データハザード
フォワーディング
制御ハザード
分岐予測
構造ハザード
リソース複製