## Slide 1
RISC-V 入門
RISC-V の特徴
オープン標準
ロイヤリティフリーのISA仕様
モジュラー設計
RV32I基本 + M/A/F/D/C拡張
シンプル
~50命令の基本セット(RV32I)
32本レジスタ
x0(zero)〜x31の汎用レジスタ
命令形式
R型
レジスタ演算: add/sub/and/or/xor
I型
即値/ロード: addi/lw/jalr
S型
ストア: sw/sh/sb
B型
条件分岐: beq/bne/blt/bge
U型
上位即値: lui/auipc
J型
無条件ジャンプ: jal
主なレジスタ (ABI名)
x0/zero: 常に0
x1/ra: 戻りアドレス
x2/sp: スタックポインタ
x10-x17/a0-a7: 引数/戻り値
x5-x7/t0-t2: 一時レジスタ
x8-x9/s0-s1: callee-saved