## Slide 1
命令セットアーキテクチャ（ISA）の概要
ISA はソフトウェアとハードウェアの境界インタフェース。同一 ISA のプロセッサ間でバイナリ互換性が保たれる。
ISAの要素
命令セット（演算・転送・制御） レジスタ（数・幅） データ型（整数・浮動小数点） アドレス指定方式
CISC
Complex Instruction Set x86: 可変長1〜15バイト 複数サイクル命令あり コード密度が高い
RISC
Reduced Instruction Set ARM/RISC-V: 固定長4バイト 1命令原則1サイクル レジスタ数多い(32本)
特権レベル
リング0: カーネルモード リング3: ユーザモード システムコールで遷移 メモリ保護の基盤