## Slide 1
パイプライン処理
命令実行を IF→ID→EX→MEM→WB の5段に分割し各段を並列動作させることで、スループットを最大5倍向上させる技術。
5段パイプライン
IF: 命令フェッチ ID: デコード・レジスタ読み EX: ALU演算 MEM: メモリアクセス WB: 結果書き戻し
データハザード
RAW: 直前の書き込みを読む WAR/WAW: 稀なケース フォワーディングで解決 ストールでも対応可能
制御ハザード
分岐命令で次PC不明 分岐予測で投機実行 誤り→パイプラインフラッシュ 現代CPUで予測精度97-99%
性能指標
CPI: 命令あたりクロック数 理想CPI=1.0 スーパースカラでIPC>1 分岐ミスがボトルネック