## Slide 1
メモリ階層の全体像
速度・容量・コストのトレードオフを最適化するため、レジスタ→L1→L2→L3→DRAM→SSD→HDD の階層を形成する。
時間的局所性
最近アクセスしたデータを また近い将来アクセスする キャッシュに保持すれば高速 ループ変数が典型例
空間的局所性
アクセスしたアドレス近傍も アクセスされやすい傾向 キャッシュラインで先読み 配列順次走査が典型例
階層の指標
L1: 1-4ns / 32-256KB L2: 4-10ns / 256KB-4MB DRAM: 50-100ns / 数GB SSD: 100μs / 数TB
有効アクセス時間
AMAT = ヒット率×T_cache + (1-ヒット率)×T_mem ヒット率99%でも外れると×50 プリフェッチで隠蔽可能