## Slide 1
キャッシュの仕組み（直接マッピング・セットアソシアティブ）
キャッシュはアドレスをタグ・インデックス・オフセットに分解してマッピング。現代 CPU は 8〜16 ウェイセットアソシアティブを採用。
ダイレクトマップ
アドレス→ラインが1対1固定 実装が単純・高速 スラッシング発生の可能性 コンフリクトミスが多い
nウェイセット
セット内のn本から選択 n=8〜16が現代の標準 LRU置換ポリシーが多数 ダイレクトとフルのバランス
書き込みポリシー
Write-through: 同時書き Write-back: 遅延書き戻し ダーティビットで管理 L1はWB、LLC設計による
MESIプロトコル
Modified/Exclusive/Shared/Invalid マルチコアの一貫性保証 Snoopingバスで状態伝播 NUMAでDIRベースに拡張