## Slide 1
GPU アーキテクチャの概要（SM・ワープ・SIMD）
GPU は数千のコアを持つ SIMD プロセッサ。SM（Streaming Multiprocessor）単位で32スレッドのワープを並列実行する。
CPU vs GPU
CPU: 少数高性能コア 分岐予測・OoOE付き GPU: 数千軽量コア SIMD型規則的処理向き
SM とワープ
SM = CUDA コア64〜128個 ワープ = 32スレッド 同じ命令を並列実行 ダイバージェンスで直列化
メモリ帯域
HBM2e/GDDR6X: 1TB/s超 DRAM比8〜10倍の帯域 深層学習はメモリバウンド 演算対メモリ比が重要
CUDA階層
グリッド→ブロック→スレッド ブロック内で共有メモリ共有 グリッドはGPU全体 最適ブロックサイズは128〜256