## Slide 1
JPEG — DCT・量子化・ハフマン符号化
JPEG は人間の視覚特性（高周波への感度が低い）を利用し、DCT で周波数領域に変換後、量子化で高周波を削除する不可逆圧縮規格。
色空間変換
RGB → YCbCr 輝度Y + 色差Cb,Cr 色差を4:2:0でダウンサンプリング 人間は色差より輝度に敏感
DCT（離散コサイン変換）
8×8ブロックを周波数成分へ F(0,0)=DC成分(平均輝度) 左上=低周波・右下=高周波 逆DCTで復元可能
量子化
低周波を精細に・高周波を粗く Q値が高いほど高品質・大サイズ ここで不可逆変換が発生 ジグザグスキャンで1次元化
エントロピー符号化
RLEでゼロ連続を圧縮 ハフマン符号で可変長符号化 Q=75で約15:1の圧縮率 動画コーデック(H.264)の原型