## Slide 1
イーサネットとフレーム構造
有線 LAN の標準規格 IEEE 802.3。データをフレーム単位で転送し、MACアドレスで宛先を識別する。
フレーム構造
プリアンブル・宛先MAC・送信元MAC・タイプ・ペイロード・FCS。最大1518バイト
CSMA/CD
衝突検知型アクセス制御。コリジョンを検知したら待機して再送。現在はフルデュプレクスで不要
速度規格
10BASE-T→100BASE-TX→1000BASE-T→10GBASE-T と進化。光ファイバでは40G/100G も普及