## Slide 1
IPv6 の概要と移行
128ビットアドレス空間を持つ次世代IPプロトコル。NAT不要・自動設定・セキュリティ改善などIPv4の課題を解決。
アドレス表記
128ビットを16ビット8ブロックで16進数表記。::で連続するゼロを省略可能
自動設定(SLAAC)
プレフィックス情報からインタフェースIDを自動生成。DHCPv6不要で設定を簡素化
移行技術
デュアルスタック(IPv4+IPv6併用)・トンネリング(6in4/6to4)・NAT64で段階的移行
改善点
ヘッダ簡素化・拡張ヘッダチェーン・マルチキャスト強化・IPsec標準サポート