## Slide 1
NAT・PAT の仕組み
プライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換する技術。IPv4アドレス枯渇への対応として普及。
静的 NAT
固定的な1対1マッピング。サーバ公開などで使用。グローバルアドレスを1つ消費
NAPT/PAT
1つのグローバルIPを複数のプライベートIPで共有。ポート番号で接続を識別・変換
接続追跡テーブル
送信元IP:Port→グローバルIP:Portのマッピングを記録。応答パケットを逆変換
NAT の課題
エンドツーエンド接続性の破壊・P2P困難・NAT越え技術(STUN/TURN/ICE)が必要