## Slide 1
TCP のフロー制御（スライディングウィンドウ）
受信バッファの溢れを防ぐためにウィンドウサイズで送信量を制御する。受信側が処理能力に応じてウィンドウを通知。
受信ウィンドウ
受信バッファの空き容量をウィンドウサイズとして通知。送信側はこの範囲でACK待ちなしに送信可能
スライディングウィンドウ
ACK受信でウィンドウが前進。大きなウィンドウほど高スループット(帯域×遅延積)
ウィンドウスケール
RFC 1323 のウィンドウスケールオプションで65535バイト超のウィンドウサイズを指定可能