## Slide 1
キャッシュ構造とLRU置換
① アドレス分解（直接マップ方式）
タグ
タグ
インデックス
インデックス
オフセット
オフセット
→ キャッシュライン = 64バイト（6ビットオフセット）
② マッピング方式
ダイレクトマップ
1エントリ/セット 競合ミス多
n-way セットアソシアティブ
nエントリ/セット バランス良
フルアソシアティブ
全セット コスト大
③ LRU 置換シミュレーション（容量4）
1
MIS
1
2
MIS
1
2
3
MIS
1
2
3
4
MIS
1
2
3
4
1
HIT
2
3
4
1
2
HIT
3
4
1
2
5
MIS
4
1
2
5
1
HIT
4
2
5
1
2
HIT
4
5
1
2
3
MIS
5
1
2
3
緑=ヒット 黄=ミス 下段=キャッシュ内容（LRU順）