## Slide 1
HDL 入門 (Hardware Description Language)
Verilog vs VHDL 比較
項目
Verilog
VHDL
文法スタイル
C言語風
ADA言語風
型付け
弱い（wire/reg）
強い（std_logic等）
業界主流
FPGA設計・CPU検証
欧州ASIC設計
記述量
少ない
多い
シミュレーション
ModelSim/Vivado
ModelSim/GHDL
Verilog: D フリップフロップ
module dff( input clk, rst, d, output reg q ); always @(posedge clk) begin if (rst) q <= 1'b0; else q <= d; end endmodule