## Slide 1
順序回路 (Sequential Circuits)
D フリップフロップ (DFF)
CLK↑
D
Q(next)
↑
0
0
↑
1
1
クロック立ち上がりエッジでDをラッチ
JK フリップフロップ
J
K
Q(next)
0
0
Q(保持)
0
1
0
1
0
1
1
1
Q̄(反転)
4ビット同期カウンタ
CLK: ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ Q3: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Q2: 0 0 0 0 1 1 1 1 0 Q1: 0 0 1 1 0 0 1 1 0 Q0: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10進: 0 1 2 3 4 5 6 7 8
用途: ・CPUプログラムカウンタ ・タイマー・周波数分周 ・シフトレジスタ