## Slide 1
GPU アーキテクチャ：CPU vs GPU
① CPU vs GPU の構造
CPU
Core 1 (高性能)
Core 2 (高性能)
Core 3 (高性能)
Core 4 (高性能)
GPU
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
× 4 大きなコア
× 数千 小さなコア
② スペック比較
特徴
CPU
GPU
コア数
4〜128
数千〜数万
メモリ帯域
50〜100 GB/s
500〜1000+ GB/s
得意処理
逐次・低レイテンシ
大規模並列
キャッシュ
大容量（L3: 数十MB）
小容量（L2: 数MB）
③ SIMT 実行モデル（1 Warp = 32スレッド）
同じ命令を32スレッドが同時実行 → 分岐するとWarpが分裂（Warp Divergence = 効率低下）