## Slide 1
分岐予測 (Branch Prediction)
パイプラインと分岐ペナルティ
分岐命令実行時、正しいパスが判明するまでパイプラインに不確かな命令が入る 予測ミス → フラッシュ（3〜20 サイクルのペナルティ）
方式
精度
コスト
説明
静的（常に取る）
~65%
低
後方分岐は高確率。ループに有効
1ビット予測器
~80%
低
最後の結果をそのまま予測
2ビット飽和カウンタ
~85%
中
4状態FSMで安定性向上
相関予測器（GShare）
~95%
高
グローバル分岐履歴と組み合わせ
TAGE 予測器
~98%
高
多段タグ付きテーブルで現代CPU採用
2ビット飽和カウンタ状態遷移
11(強く取る) ←→ 10(弱く取る) ←→ 01(弱く取らない) ←→ 00(強く取らない) 取る方向: → 取らない方向: ←