## Slide 1
DRAM の仕組みとメモリ帯域
DDR 世代比較
規格
転送速度
電圧
最大帯域(1ch)
DDR3
800〜2133 MT/s
1.5V
17 GB/s
DDR4
1600〜4800 MT/s
1.2V
38 GB/s
DDR5
4800〜8400 MT/s
1.1V
67 GB/s
HBM3
6400 GT/s/stack
1.1V
819 GB/s (8-Hi)
DRAM 動作シーケンス
① RAS アサート → 行アドレス → バンクのRow選択 (Row Open) ② CAS アサート → 列アドレス → 指定列のデータ出力 ③ tRAS後 プリチャージ → 行を閉じる
帯域幅 = クロック周波数 × 2(DDR) × バス幅(64bit) × チャンネル数