## Slide 1
ネットワーク監視（SNMP・NetFlow）
ネットワーク機器の状態把握とトラフィック分析のための監視手法。SNMP でデバイスを管理、NetFlow でフローを分析。
SNMP
ルータ・スイッチのMIB(管理情報ベース)をポーリング。v3でSHA認証・AES暗号化をサポート
NetFlow/sFlow
フローレベルのトラフィック統計を収集。帯域消費源の特定・異常検知・容量計画に活用
Prometheus + Grafana
メトリクス収集と可視化の定番OSS。SNMP ExporterでネットワークデバイスをPrometheusで監視
RSPAN・ERSPAN
ポートミラーリングでパケットをキャプチャ。Wiresharkで詳細なプロトコル解析が可能