## Slide 1
スイッチとブリッジ
データリンク層でフレームを転送する機器。MACアドレステーブルを学習し、適切なポートにのみ転送する。
MACアドレステーブル
受信フレームの送信元MACとポートを記録。宛先MACが未登録ならフラッディング(全ポート転送)
スイッチの機能
フレームフィルタリング・ループ防止(STP)・VLAN分割・PoE給電などを提供
ブリッジとの違い
ブリッジはソフトウェア処理で低速・少ポート。スイッチはASIC専用ハードウェアで高速・多ポート