## Slide 1
VLAN
物理的な配線を変えずに、スイッチを論理的に複数のネットワークに分割する技術(IEEE 802.1Q)。
ポートベース VLAN
スイッチのポートごとにVLAN IDを割り当て。アクセスポートは単一VLANに所属
タグVLAN (802.1Q)
フレームにVLANタグ(4バイト)を追加。トランクポートで複数VLANを1本のリンクで通過
VLAN 間ルーティング
VLAN間の通信はL3機器(ルータ/L3スイッチ)が必要。SVIやRouter-on-a-Stickで実現
セキュリティ効果
放送ドメインを分割しブロードキャスト嵐を防止。部門別に分離しセキュリティを向上