## Slide 1
Wi-Fi（IEEE 802.11）の仕組み
無線 LAN の標準規格。2.4GHz・5GHz帯を使用し、802.11a/b/g/n/ac/axと世代を重ねて高速化。
アクセスポイント
BSS（基本サービスセット）を構成。SSIDで識別し、クライアントを管理・認証
変調方式の進化
OFDM・MIMO・MU-MIMOを採用。Wi-Fi 6(802.11ax)はOFDMAで複数端末を同時通信
チャネル
2.4GHz帯は1/6/11ch(非重複3ch)。5GHz帯はより多くの非重複チャンネルで干渉を低減
セキュリティ
WEP(廃止)→WPA→WPA2(AES-CCMP)→WPA3。PMF(管理フレーム保護)で改善