## Slide 1
CSMA/CD と CSMA/CA
共有媒体でのアクセス制御プロトコル。有線LANのCSMA/CDと無線LANのCSMA/CAは衝突への対処が異なる。
CSMA/CD
送信前にキャリア検知、衝突検知後にジャム信号送信・乱数待機後に再送。現在はFull Duplex で廃止
CSMA/CA
無線では衝突検知が困難なため衝突回避。送信前にランダム待機(バックオフ)して衝突確率を低減
ACKとRTS/CTS
無線では受信確認ACKが必要。隠れ端末問題にはRTS/CTSで媒体予約してから送信