## Slide 1
距離ベクトル法（RIP）
隣接ルータとルーティング情報を定期的に交換する距離ベクトルアルゴリズム。ホップ数をメトリックとする。
ベルマンフォード
各ルータが全ルートの距離ベクトルを保持。30秒ごとに隣接ルータと交換して収束
最大ホップ数15
ホップ数16以上は到達不能。大規模ネットワークには不向きでOSPFへの移行が推奨
スプリットホライズン
ルートを学んだインタフェースへは広告しない。ルーティングループを防止する技術
RIPv2
クラスレスルーティング・マルチキャスト更新(224.0.0.9)・MD5認証をRIPv1から追加