## Slide 1
リンク状態法（OSPF）
リンク状態情報をフラッディングしダイクストラ法でSPFツリーを構築するリンク状態型ルーティングプロトコル。
LSA フラッディング
各ルータがリンク状態広告(LSA)を生成しエリア全体に配布。全ルータが同一LSDB保持
SPFアルゴリズム
ダイクストラ法で最短経路ツリーを計算。コスト(帯域幅ベース)を最小化するルートを選択
エリア設計
エリア0(バックボーン)とエリア境界ルータ(ABR)で階層化。LSAフラッディングを局所化
DR/BDR選出
マルチアクセスネットワークで指定ルータを選出。LSA交換を集約し帯域を節約