## Slide 1
BGP とインターネットルーティング
AS間のルーティングに使用するパスベクトルプロトコル。インターネットの経路制御を担うEGP。
AS(自律システム)
単一の管理組織が管理するネットワーク集合。ASN(AS番号)で一意識別。BGPでAS間接続
パスベクトル
経路情報にASパスを付加。AS_PATHで最短AS数の経路を選択しループを防止
iBGP vs eBGP
同一AS内のiBGPとAS間のeBGP。iBGPはフルメッシュまたはルートリフレクタが必要
ポリシールーティング
コミュニティ属性やMEDでルート優先度を操作。トラフィックエンジニアリングを実現